## LH-3C3 交流电路实验箱

一、技术指标

1、电源：交流输入三相四线380V±10%。
2、配三相四线带漏电保护电源开关。

3、有三路短路保护、三路电源指示灯、三相四线电源输出接线端子和三路电流测量接口。

4、配三相灯组负载：每相有三个15W灯泡，用3只开关控制通断，共9只灯泡。每相留有电流测量插孔1对，便于相电流的测量。

5、日光灯器件组：设有10W镇流器、10W日光灯管、启辉器以及用于改善功率因数的高压

电容（1µF/500V、2.2uf/500V、4.7µF/500V各3个）。

6、R、L、C元件特性组：设有1kΩ/25W功率电阻、1H/0.5A电感及1µF/500V高压电容各一只，通过实验可测试各元件的参数。
7、36V/220V升降压铁芯变压器 1只, 原、副边均设有电流测量接口，便于电流的测试，可测量原、副边电流。

8、双绕组变压器1只：220V/双路12V。

9、设置交流电压表一只，量程0～450V；交流电流表一只，量程0～500mA，带有短路保护。

10、日光灯管和灯脚装在电路板的正面方便，方便维修维护。

11、三相灯组上装有有机玻璃保护罩，既防止灯泡损坏，又保护实验导线不被烫坏，还保护了人生安全。

12、设计有专用接地保护线。

13、配套自锁紧护套实验导线12根（红、黄、绿、黑各4根），电流接口线1根。

14、可选配耦合电感1对。

15、机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角，参考外形尺寸 480×360×150mm。

二、实验项目

1、用三表法测量交流电路等效参数

2、正弦稳态交流电路相量的研究

3、单相铁心变压器特性的测试

4、三相交流电路电压、电流的测量

5、三相电路功率的测量

6、功率因数及相序的测量

7、日光灯电路接线

8、日光灯电路及功率因数的提高

选做实验项目（10-13需选配三相鼠笼式异步电动机和控制箱LH-3C3A）

10、三相鼠笼式异步电动机

11、三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制

12、三相鼠笼式异步电动机正反转控制

13、三相鼠笼式异步电动机Y－△降压起动控制

14、单相电度表的校验（需选配单相电度表）

15、互感实验（需选配耦合电感1对）

三、实验箱配置

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-3C3主机箱 | 含机箱、电源、实验电路和分立元件等 | 1台 |
| 2 | 实验指导书 |  | 1本 |
| 3 | 三相四线交流电源线 |  | 1根 |
| 4 |  |  |  |

附：完成上述全部实验需要下列配套设备

（1）万用表

（2）三相调压器

（3）三相功率/功率因素表

（4）电机控制箱（实验10-13）

（5）三相鼠笼式异步电动机（实验10-13）

（6）单相电度表（实验14）

（7）耦合电感1对（实验15）

# Text boxes

交流电流表

交流电压表

日光灯

三相带漏电

保护开关

灯组负载

三相四线输出及指示

灯泡保护罩

阻容元件

三相开关

升降压变压器

双绕组变压器

按钮开关

日光灯电路